# EAF- PaxStation

Intel Atom / Dual Core		4 Go DDR3		2 GPIO avec TTL ou courant fort
Scanner / 1D / 2D		Tactile résistif		Ethernet Gigabit

Connectique variable selon configuration
Conception Fanless :
- conçu et développé pour une meilleure durée de vie,
- dissipation thermique intégralement passive : Niveau sonore 0 dB.
Caractéristiques sur mesure :
- écran tactile résistif pour une plus grande compatibilité : gants, stylets,
  Scanner 1D / 2D et alimentation sécurisée
- processeur Intel Dual Core Quad Thread,
- support de stockage ultra rapide pour des applications réactives,
- scanner 1D/2D professionnel : fonctionne avec de angles de lecture variables et des conditions lumineuses difficiles,
- options Haute Luminosité et Hyper Dimming.
Connectivité professionnelle évolutive :
- ports réseau Gigabit et option Wi-Fi pour une connectivité optimale,
- 3 ports série pour périphériques et capteurs industriels,
  Ports GPIO sécurisés
- 2 à 4 ports GPIO sécurisés (TTL ou courant fort) pour actionner verrous et autres mécanismes,
- en option : lecteur RFID.
Conception matérielle et électronique fiable :
- spectre de température élargie et extensible en option,
- surveillance opérationnelle : reset système programmable,
- composants durables de qualité industrielle,
- bloc d’alimentation externe avec connecteur sécuris.
  Module RFID
Intégration facilitée :
- fixation avec empreinte VESA (pied ou support mural),
- existe en open frame et ou avec lecteur déporté.

Edge-PaxStation	Caractéristiques générales
Processeurs	Intel Atom N2800 Dual Core @ 1,86 (Cache : 1 Mo)
Mémoire	4 Go DDR3L-1333 MHz CL9
Chipset intégré	Intel HD Graphics de 640 MHz
Stockage	1 unité : SSD industrielle 60 Go
Réseau	1 ports réseau RJ45 Gigabit
E/S Externes	3 ports RS232 (dont un RS232/422/485), 3 ports USB 2.0, 2 à 4 ports GPIO (possibilité de courant fort), 1 port audio, 1 sortie HDMI
Watchdog	Programmable
Alimentation	12 VDC avec bloc alimentation 220 V qualité industrielle
Consommation	24 W
Dimensions	300 x 232 x 60 mm (lxhp)
Températures	0°c ~ 50°c
Système d’exploitation	Windows 7 Pro 32 bits

Edge-PaxStation	Affichage
Diagonale - ratio	12,1’ - 4/3
Résolution	1024 x 768
Luminosité	500 cd/m²
Angles de vue	H : 160° / V : 160°
Contraste	700:1
VESA	75
Hyper Dimming	Disponible en option, commande OSD ou variateur mécanique

Edge-Paxstation	Scanner
Type / Champs de vision / Angles de lecture	1D / 2D / 34° V x 46° H / 360°, ±65°, ±60°

## Schéma technique